Разяснение

По позиция 1-„Доставка и монтаж на радиооборудване за моторен катер”:

- Корабна УКВ Радиостанция:

а. 	Въпрос: Защо се изисква да бъде с DSC “Class-A”, след като оборудването е предназначено за малък плавателен съд, не попадащ под изискванията на SOLAS?

Отговор: не е необходимо, може и  DSC “Class-D”.

b. 	Въпрос: Какво се има предвид под „минимална мощност 25 W”, след като всички разпространени корабни радиостанции имат стандартно два режима на избор на мощност – 25W (максимално) и 1 W (минимално)?

Отговор: Има се в предвид номинална мощност 25 W.

c. 	Въпрос: Какво се има предвид под „захранване от ел. мрежа-24 Vdc” и наличие на „резервно електрозахранване”?

Отговор: Има се в предвид захранване от бреговата ел. мрежа 220V и корабна мрежа 24 V.

- Съвместен AIS приемник с GPS приемник:

Въпрос: Какво се има в предвид под „захранване от ел. мрежа-24 Vdc” и наличие на „резервно електрозахранване”?

Отговор: Има се предвид захранване от бреговата ел. мрежа 220V и корабна мрежа 24 V.

- Електронен компас:

Въпрос: Допуска ли се доставка на електронен компас със захранване 12 Vdc, в комплект със захранващ адаптер/преобразовател 24V/12V?

Отговор:  Допуска се.

- Радарен SART транспондер:

Въпрос: Защо се изисква да бъде с кутия за външен монтаж?

Отговор:  Има се в предвид стойка за монтаж на стената на рубката.

- AIS  SART transponder:

Въпрос: Защо се изисква да бъде с кутия за външен монтаж?

Отговор:  Има се в предвид стойка за монтаж на стената на рубката.

- Зарядно устройство за акумулаторни батерии 240 Ah:

Въпрос: Какво предполага изискването „минимален ток 30А”?

Отговор:  Има се предвид заряден ток минимум 30А.

По позиция 2-„Доставка на GMDSS конзола”:

- Въпрос: Какво се има предвид под „захранване от ел. мрежа 220 V” за СВ/КВ радиостанция и „наличие на резервно електрозахранване” за УКВ радиостанцията?

Отговор: Има се предвид и двете радиостанции да се захранват от ел. мрежата 220 V и да има възможност за резервно захранване от акумулаторни батерии.

- Въпрос: Какво се има в предвид под „минимална мощност 25 W”, след като всички разпространени корабни радиостанции имат стандартно два режима на избор на мощност – 25W (максимално) и 1 W (минимално)?

Отговор: Има се предвид номинална мощност 25 W.

- Въпрос: Какво се има в предвид под „минимална мощност 25 W” за СВ/КВ радиостанция? Като максимална пикова мощност на излъчване на радиопредавателя в режим SSB ли да се тълкува?

Отговор: Има се предвид максимална пикова мощност в режим SSB.

- Въпрос: Какви очаквания имате за тестване в активен режим спътниковата станция Inmarsat C? В поръчката няма изискване за регистрация и активация на спътникова услуга.

Отговор: Има се предвид да се тества с наличния софтуер в режим „Тест”. Регистрация и активация ще има в последващия етап на развитие на тренажора GMDSS.

Допълнителни технически изисквания:

1. Въпрос: Наличие на аварийно осветление-само за GMDSS конзолата ли се отнася?

Отговор: Отнася се само за GMDSS конзолата.

2. Въпрос: Какво е виждането Ви относно съвместяването на съществуващото радио комуникационно оборудване в GMDSS симулатора с новата конзола, особено по отношение разположението на външните антени?

Отговор: Съществуващото радио комуникационно оборудване (включително антените) ще бъде запазено.