- ОБРАЗЕЦ № 3

## ДО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна,

## ул. „Васил Друмев” №73

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в открита процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за обособяването на химическа лаборатория”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „…......................................................................................…”.

Предложеното от нас оборудване за обособяването на химическа лаборатория, по предмета на процедурата са подробно описани в Приложение № 1 към настоящото Техническо предложение.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от …… (……) дни в съответствие с приложения към настоящото Техническо предложение график за изпълнение на предмета на поръчката – Приложение № 3, но не по‐късно от 30.04.2016г.

В изпълнение на обхвата на настоящата поръчка, ще доставим следното оборудване със съответните характеристики, посочени в Таблица 1:

Таблица 1

| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата (кандидата изписва подробно предлаганите параметри) | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за обособяването на химическа лаборатория Да отговаря на следните Минимални технически изисквания: |  |  |
| I. Оборудване тип основно |
| 1. UV-VIS спектрофотометър – 1 бр. Еднолъчев UV-VIS спектрофотометър с вградени методи за физико-химични измервания на води за бърза количествена оценка на степента на органично замърсяване в изследваните водни проби за ниски концентрации в лабораторни условия за параметрите: амоний, нитрати, нитрити, общ азот, общ органичен въглерод, ХПК (включително на морски води), фосфати и общ фосфор, БПК5, тежки метали като: Hg, Ni, Cd, Zn, Cu, Al, Аs и хлорофил а,b и с; Светлинен източник: Пулсираща ксенонова лампа или еквивалентно Спектрален обхват: минимум 190-1100 нанометра Възможности за измерване: • Абсорбция/пропускливост • Концентрация – мг/л, милимол/л, % • Измервания при няколко дължини на вълната едновременно • Сканиране на спектър в цялата спектрална област Спектрална ширина: не по голяма от 4 nm Вградени кюветни държатели за 10, 20 и 50 мм правоъгълни кювети и 16 мм кръгли кювети Памет: минимум за 600 измервания и 100 спектъра Възможност за вграждане на собствени калибровъчни криви: минимум 90 Възможности за проверка/калибриране Възможност за комуникация с компютър/принтер. |  |  |
| 2. Фотометър с куфар – 2 бр. Фотометър с куфар - област на измерване 340 – 820 нано метра; Подходящи за извършване на анализи на води за параметрите: амоний, нитрати, нитрити, общ азот, общ органичен въглерод, ХПК (включително на морски води), фосфати и общ фосфор, БПК5, тежки метали като Hg, Ni, Cd, Zn, Cu, Al, Sn, Аs Светлинен източник: диодарей фотометър с волфрамова халогенна лампа или еквивалентно Възможности за измерване: на абсорбция/ пропускливост и концентрация. Полуширина на монохроматора: максимална ширина 10 нанометра Фотомертична област: до +3,200 А (абс.) Разделителна способност на абсорбция: 0,001 А (абс.) Възможност за работа с 10, 20 и 50 мм кювети и полумикрокювети без необходимост от допълнителни адаптери. Наличие на система за автоматично разпознаване на размера кювета. Програмирани методи за определяне на ХПК в морски води и биогенни показатели и техните съединения. Наличие на вградена памет за мин. 50 свободно програмируеми методи и памет за минимум 100 измервания с възможност за трансфер на PC/принтер. |  |  |
| 3. Термоблок – 1 бр. Апарат за ускорено и безопасно разлагане на водни проби без необходимост от камина за определяне на сумарни показатели като: ХПК, ТОС, общ N, общ P и тежки метали. Термоблок за разлагане на водни проби в малки количества. Нагряване на клетките в блока до мин. 165⁰С ±1,0⁰С; вариация на температурата максимум ±2⁰С. Наличие на дисплей за отчитане на температурата и времето за разлагане. Наличие на вградени температурни програми за извършване на разлагането за определяне на общите показатели изброени по-горе. |  |  |
| 4. Фотометрични тест набори, химикали и консумативи за физикохимични определяния: Тест набори: За алуминий 0.020 - 1.20 мг/л Al - минимум 300 бр. определяния За амоний 0.010 - 3.00 мг/л NH4-N - минимум 500 бр. определяния За амоний 2.0 - 150 мг/л NH4-N - минимум 200 бр. определяния За арсен 0.001 - 0.100 мг/л As - минимум 60 бр. определяния Сярна киселина 95-97% ХЧ – минимум 2,5 л; Цинк гранулиран ХЧ, размер на частиците до 8 мм – минимум 500 г; Абсорбционна тръба за арсен с шлиф (NS) 29, 1 бр. За БПК5 0.5 - 3000 мг/л - минимум 100 бр. определяния Реакционен съд за определяне на БПК5, минимум 4 бр. За кадмий 0.002 - 0.500 мг/л Cd - минимум 100 бр. определяния За хлориди 2.5 - 250 мг/л Cl- - минимум 200 бр. определяния За ХПК в интервал: 5.0 - 80.0 мг/л - минимум 70 бр. определяния; за 5 - 1500 мг/л - минимум 70 бр. определяния; за 500 - 10000 мг/л - минимум 25 бр. определяния За ХПК за морски води в интервала: за 5-60 мг/л - минимум 100 бр. определяния; за 50 - 3000 мг/л - минимум 50 бр. определяния Абсорбционна тръба за разлагане за ХПК, 1 бр. Натронкалк с индикатор, гранули до 2.5 мм – минимум 2,5 кг За мед 0.02 - 6.00 мг/л Cu - минимум 250 бр. определяния За желязо в интервала: за 0.005 - 5.00 мг/л Fe - минимум 1000 бр. определяния; за 1.0 - 50.0 мг/л Fe - минимум 100 бр. определяния; За олово 0.010 - 5.00 мг/л Pb - минимум 100 бр. определяния; За никел 0.02 - 5.00 мг/л Ni - минимум 250 бр. определяния За нитрати в интервала: за 0.2 - 20.0 мг/л NO3-N - минимум 100 бр. определяния; за 0.10 - 25.0 мг/л NO3-N - минимум 250 бр. определяния За нитрати в морска вода 0.2 - 17.0 мг/л NO3-N - минимум 100 бр. определяния; за 0.10 - 3.00 мг/л NO3-N - минимум 70 бр. определяния За нитрити 0.002 - 1.00 мг/л NO2-N - минимум 1000 бр. определяния; за 1.0 - 90.0 мг/л NO2-N - минимум 50 бр. определяния За общ азот в инетрвала: 0.5 - 15.0 мг/л N - минимум 70 бр. определяния; за 10 - 150 мг/л N - минимум 70 бр. определяния За фосфати в интервала: 0.010 - 5.00 мг/л PO4-P - минимум 400 бр. определяния; за 0.5 - 30.0 мг/л PO4-P - минимум 400 бр. определяния; за 1.0 - 100.0 мг/л PO4-P - минимум 100 бр. определяния За сулфати в интервала: за 5 - 250 мг/л SO4 - минимум 50 бр. определяния; за 50 - 500 мг/л SO4 - минимум 50 бр. определяния За общ органичен въглерод (ТОС) 5.0 - 80.0 мг/л ТОС - минимум 50 бр. определяния; за 50 - 800 мг/л ТОС - минимум 50 бр. определяния; алуминиеви капачки с приспособления на винт за разлагане на пробата за ТОС , минимум 5 бр. и TOC стандартен разтвор 1000 мг/л – минимум 100 мл. За цинк 0.025 - 1.000 мг/л Zn - минимум 50 бр. определяния; за 0.20 - 5.00 мг/л Zn - минимум 50 бр. определяния За калай 0.10 - 2.50 мг/л Sn - минимум 50 бр. определяния Набор за разлагане на олово, кадмий, желязо, мед, никел, общ фосфор и цинк, минимум 300 бр. определяния; Набор за разлагане на азот (общ), минимум 150 бр. определяния Готови разтвори за титруване с точна концентрация: Солна киселина c(HCl) = 0.1 мол/л.(0.1 N) - минимум 4 л; Солна киселина c(HCl) = 1 мол/л.(1 N) - минимум 4 л.; Натриев хидроксид разтвор c(NaOH) = 0.1 мол/л.(0.1 N) - минимум 4 л; Сярна киселина c(H2SO4) = 0.05 мол/л.(0.1 N) - минимум 4 л; Комплексон III разтвор за титруване на метали c(Na2-EDTA- 2 H2O) = 0.1 мол/л - минимум 4 л; Химикали общоупотребими: Натриев хидроксид пелети ХЧ – минимум 2 кг; Азотна киселина 65% ХЧ - минимум 5 л; Солна киселина димяща 37% ХЧ – минимум 5 л.; Сярна киселина 95-97% ХЧ – минимум 2,5 л Буферни разтвори: проследими до SRM от NIST за еднократна употреба за: pH4.01 (сертифицирани при 25°C) - минимум 800 мл; pH7.00 (сертифицирани при 25°C) - минимум 800 мл; pH9.00 (сертифицирани при 25°C) - минимум 800 мл. рН ленти непропускащи индикатор: рН 1 - 14 през 1 рН единица - минимум 300 бр. ленти; pH 5.0 - 10.0 през 0.5 рН единици - минимум 300 бр. ленти; pH 7.5-14 през 0.5 рН единици, минимум 200 бр. ленти; pH 0-6.0 през 0.5 рН единици, минимум 100 бр. ленти. Разтвори за калибриране на кондуктометър: ССМ калиев хлорид разтвор: (номинал 0.015 милиСименс/см) – минимум 500 МЛ; (номинал 0.147 милиСименс/см) - минимум 500 МЛ; (номинал 1.41 милиСименс/см) – минимум 500 МЛ; (номинал 12.8 милиСименс/см) – минимум 500 МЛ; (номинал 111 милиСименс/см) – минимум 500 МЛ; Комбинирани стандартни разтвори за проверка качеството на фотометричните методи: за алуминий, олово, хром, никел и цинк - минимум 90мл; за хлориди и ХПК - минимум 90мл; за ХПК, нитрати и фосфор – минимум 90 мл; за амоний, ХПК и азот - минимум 90мл; за амоний, хлориди, ХПК, нитрати, фосфор и сулфати - минимум 90мл; Комплект филтри за вътрешно калибриране - 1 комплект; |  |  |
| 5. Система за дейонизирана вода – 1 бр. • Система за производство на пречистена вода Тип 2 съгласно изискванията на ISO 3696:1987 за аналитично приложение (или еквивалентно) • Производителност минимум 5 л/час първоначално очистена вода. Налягане на входящата питейна вода 1-5 бара чрез вградена усилваща помпа или предвидена външна такава; • Пригодена за работа при специфична електропроводимост на входящата вода до 2000 микроСименс/см, твърдост на водата ≥ 13 dH (немски градуси) и съдържание на общ хлор ≤ 2,5 мг/л; • Наличие на модул за предварителна обработка на входящата вода с филтруване за отстраняване на грубите частици и за отстраняване на съдържащия се във водата хлор; • Наличие на модул за обратна осмоза; • Модул за електродейонизация; • Наличие на ултравиолетова лампа; • Резервоар (1 брой) с вместимост минимум 50 литра за съхранение на вода със степен на чистота 2; • Дистанционен диспенсър за пречистената вода. • Дисплей за отчитане в реално време на стойностите за специфична електропроводимост и температура на получаваната вода и изходната вода; • Наличие на датчик за нивото на водата в резервоара; • Комплект санитизиращи таблетки – 1 опаковка. |  |  |
| 6. Филтрувална система – 1 брой • Стъклен филтър холдер със сито от неръждаема стомана - 47мм; • Вакуум филтрационна колба–приемник (мин. 1 л); • Пинцети за филтри и латексови маркучи за свързване с вакуум помпа; • Пръскалка за промиване снабдена с вграден филтър; • Вакуум помпа за филтруване на химични смеси метално тяло (мин. скорост на филтруване 30 л/мин.; вакуум минимум 0.800 бара); • Мембранни филтри - 47мм, смесени целулозни естери, бели/неразграфени, бели/разграфени, черни/разграфени по мин. 200 от вид - за не по-малко от 600 филтрувания; • Филтрувална стъкленица, чаша, щипка, филтърна основа, пръскалка и уплътнител. |  |  |
| 7. Комплект за пробонабиране с филтруване от неръждаема стомана – 2 комплекта • Комплект - набор за филтруване на място при пробонабиране, включващ филтрувално устройство от неръждаема стомана; Ръчна вакуум помпа от неръждаема стомана снабдена с шлаух за захващане с филтрувалната установка; • ПЕ/ПВЦ контейнери за съхранение на пробите мин. 100 мл; Пръскалка с възможност за свързване с филтри; • Контейнери за индивидуално съхранение на филтъра с утайката и наблюдение; • Мембранни филтри от смесени целулозни естери – 100 бр. от 0.45 микрометра, 47 мм диаметър; 100 бр. от 0.45 микрометра, 25 мм диаметър; • Стъкловлакнести филтри - 100 бр. от 1.2 микрометра, 47 мм диаметър; • Сглобяем филтър за многократна употреба с филтри 25 мм в диаметър според типа проба; • Комплектът да е снабден с чанта/куфар за пренасяне. |  |  |
| 8. Светлинен тринокулярен микроскоп – 1 бр. • Светлинен тринокулярен микроскоп в комплект с минимум 5Mpx цифрова камера със софтуер за анализ на образи; • Вертикален фото/видео порт; • Тубус: 30(, въртене 360(; • Револвер: за 4 обектива; • Окуляри: 2 бр. 10х/20 мм, широко поле, диоптърна компенсация на единия; • Обективи: планахроматични обективи и оптика, коригирана до безкрайност PLi 4x,10х, 40х, 100х (имерсия); • Кондензер с ирисова диафрагма и носач за филтър и система за настройка на фокуса и центриращо устройство; • Масичка с придвижване в двете посоки; • Грубо и фино регулиране; • Халогенна лампа с контрол на интензитета на осветяването; • син и зелен филтър, окуляр микрометър 10х/20 мм със скала 0-10 мм:0.1 мм, обект микрометър със скала 1 мм:0.01 мм, 10 бр. броителна камера с дълбочина 0.100мм; |  |  |
| 9. Стерео микроскоп – 1 бр. • Стерео микроскоп с оптика коригирана до безкрайност; • Оптична глава биноклуляр с наклон 45° или 20°; • Регулиране на разстоянието между окулярите; • Корекция на диоптъра на двата окуляра; • Окуляри: 2 бр. 10 х (22 мм); Диоптърна компенсация на двата окуляра; • Плавно увеличение “zoom” 1:8 с реално; увеличение от 8х до 64х; • Възможности за увеличение с допълнителни окуляри и обективи до 200х; • Обектив : планахроматичен 1х; • Осветление: - с падаща (отразена) светлина - с преминаваща светлина; • Mасичка с плоча за наблюдение, 2 щипки за фиксиране на обекта; • Да бъде оборудван с камера минимум 3Мpx. |  |  |
| 10. Аналитична електронна везна с точност ±0.0001 г – 1 бр. • Обхват: за минимум 100 г; • Точност: минимум ±0.0001 г; • Линейност: минимум ± 0.0003 г; • Размер на тегловното блюдо: не по малко от Ø 90 мм; • Система за автоматично вътрешно калибриране; • Дисплей от течен кристал; • Допълнителни функции като Броене на еднородни предмети, Теглене в %, възможност за смяна на мерните единици. |  |  |
| 11. Техническа везна – 1 бр. • Обхват: до 2000 г; • Точност: 0.01 г; • Линейност: ± 0.03 г; • Размер на тегловното блюдо: не по-малко от Ø 120 мм. |  |  |
| 12. Лабораторна центрофуга – 1 бр. • Високооборотна лабораторна центрофуга с микропроцесорен контрол; • Възможност за свободно програмиране на обороти, време, ускорение и забавяне; • Възможност за допълнителни принадлежности като: летящи и ъглови ротори, кофички, адаптори; • Автоматично разпознаване на роторите; • Регулируема скорост: от минимум 300 оборота до максимум 18 000 оборота; • Таймер; • Включен ъглов ротор за 10 х 10 мл., максимална скорост: 14 000 оборота; • Двигател без четки; • Наличие на криви за ускорение и забавяне; • Вградена система за безопасност. |  |  |
| 13. Мултипараметрично устройство-стационарно за определяне на рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност, БПК5 – 1 бр. Лабораторен многопараметричен цифров уред за измерване на рН, разтворен кислород във вода, проводимост, TDS (общо разтворени твърди вещества), соленост и температура; • Двуканален с автоматично разпознаване на сензорите; • Осветяем графичен дисплей; • Съхраняване на данни; • Цифров pH стъклен електрод с течен електролит рН обхват: 0.0 – 14.0 ; • Температура на пробата: 0 до +100 оС; • Цифрова кондуктометрична клетка с обхват: 1 милиСименс/см до 2000 милиСименс/см; • Цифров оптичен кислороден електрод; • Буфери за калибриране на рН електрода; • Статив. |  |  |
| 14. Мултипараметрично устройство-преносимо за определяне на разтворен кислород, наситеност с кислород – 1 бр. • Многофункционален осветяем графичен дисплей; • Памет за последното калибриране; • Контрол на дрейфа; • Автоматична температурна компенсация; • Автоматична корекция при промяна в атмосферното налягане; • Захранване с батерии; • Вграден барометричен сензор; • Галваничен електрод с минимум 3 м кабел, комплект мембрани и разтвори; • Обхват на измерване: -Концентрация: 0.0 до 20.0 мг/л O2 -Парциално налягане O2: 0 до 200.0 милибара • Куфарче за пренасяне. |  |  |
| 15. Мултипараметрично устройство-преносимо за определяне на рН, електропроводимост, соленост – 1 бр. • Преносим многопараметричен уред за измервания в лаборатория и на открито; • Автоматично калибриране; • Автоматична температурна компенсация; • Запаметяване на последните 10 калибрирания; • Калибриране с произволни буферни разтвори за рН електрода; • Обхват на измерване на рН: -2.00 до + 19.99 pH • Обхват на проводимост: от 0.00 милиСименс/см до 1000 милиСименс/см • Обхват на соленост: 0.0 до 70.0 промила • Комплектация в куфраче с електрод за рН и 4 електродна клетка за проводимост ( Обхват: 1 милиСименс/см до 2 сименс/см) с минимум 3 м кабел. |  |  |
| 16. Рентгено-флуоресцентен преносим апарат за определяне на метали във води и твърди проби – 1 бр. • Преносим рентгенофлуоресцентен спектрометър за анализ на съдържанието на химически елементи от магнезий до уран в твърди, прахообразни и течни вещества. Възможност за картиране; • Памет за данни, вградена акумулаторна батерия с капацитет не по-малко от 7500 mAh. Вградена система за подобряване на съотношението сигнал-шум (подобряване не по-малко от 20 пъти); • SDD детектор с площ ≥ 20 мм2; • Разделителна способност на детектора – ≤ 140 eV (електро волта); • CMOS HD камера; • Въртящ се във вертикала и хоризонтала дисплей; • GPS и WiFi комуникация; • Точност на измерването - 0,05%; • Продължителност на измерването –не повече от 50 сек. |  |  |
| 17. Преносим апарат за определяне на нефтопродукти във води – 2 бр. • Преносим скринингов апарат за определяне на съдържание на нефтопродукти във води на основата на флуоресценцията на въглеводородите в пробата; • Обхват: 0-100 мг/л; • Долна граница на откриваемост във вода: ≤ 0,1 мг/л; • Режими на работа - за общ скрининг без необходимост от екстракция и след екстрахиране на пробите; • Използвани разтворители: хексан и пентан; • Избор на интензитета на LED за увеличаване на сигнала при определени масла; • Памет за различни калибровки; • Захранване 220/12 волта; • Вградена акумулаторна батерия; • Мембранна клавиатура с дисплей. |  |  |
| 18. Преносим турбидиметър за определяне на мътност с инфрачервена светлина – 1 бр. • Осветяем цифров дисплей; • Aвтоматично 1 – 3 точково калибриране; • Aвтоматична смяна на обхватите, захранване с батерии; • Обхват: 0 до 1100 NTU (нефелометрични турбидиметрични единици); • Разделителна способност: 0.01 NTU за 0.00 до 9.99 /0.1 NTU за 10.0 до 99.9/ 1 NTU за 100 до 1100 NTU; • Точност : 0.01 NTU; • С включен комплект за калибриране и куфарче за пренасяне. |  |  |
| 19. Сушилен шкаф – 1 бр. • Сушилен шкаф с микропроцесорен контрол и с температурен обхват: +5°С над околната температура до + 250°С; • Вътрешното пространство от неръждаема стомана; • Естествена циркулация на въздуха; • 2 рафта от неръждаема стомана; • Клас на защита 1.0 според DIN 12880 или еквивалентно; • Полезен обем: 55-60 л. |  |  |
| II. Оборудване тип спомагателно |  |  |
| 20. Котлон – 1 бр. • Нагревателна плоча устойчива на химически агенти и корозия; • Метална конструкция, устойчива на химикали и лесна за почистване; • Регулируемо нагряване: от околна температура до минимум 360°С; • Размери на нагряващата повърхност: минимум Ø 150 мм. |  |  |
| 21. Водна баня – 1 бр. • Водна баня с аналогов контрол на температурата и 4 гнезда; • Изработена от неръждаема стомана включително нагревателния елемент и предпазната решетка; • Термостат със защита от прегряване; • Кран за източване и капак с минимум 4 гнезда и редуциращи пръстени; • Полезен обем: минимум 10 л. |  |  |
| 22. Oхлаждащ/нагряващ термостат с принудителна вентилация – 1 бр. • Микропроцесорен контрол за времето и температурата; • Цифров дисплей; • Температурен обхват от мин +3°С до мин +40°С; • Принудителна циркулация на въздуха; • Аларми за повреда; • Наличие на отложен старт. |  |  |
| 23. Магнитна бъркалка – 1 бр. • Покритие, устойчиво на корозия и химически агенти; • Регулируема скорост: до 1100 оборота; • Kaпацитет за разбъркване: минимум 5 л; • Мощност: не повече от 0.7 вата. |  |  |
| 24. Устройство за разбъркване на проби, с електронен контрол на скоростта – 1бр. • Обороти: до 3000 оборота; •Наличие на минимум два режима на работа: непрекъснат или при натиск; • Орбитално движение с диаметър минимум 4 мм. |  |  |
| 25. Хомогенизатор – 1 бр. • Хомогенизиращо устройство за смесване на две фази; • за обеми от 0.001 литра до 1.5 литра (Н2О); • електронен контрол на скоростта – на степени; • електронна защита от претоварване; • вискозитет: макс. 5000 мили Паскала.секунда (mPa.s); • скорост: 3000 – 25000 оборота; • Хомогенизаторът да е окомплектован с диспергиращ елемент: - подходящ за разтворители и абразивни вещества; - работна температура: макс. 180 оС. |  |  |
| 26. Стъклария и консумативи: Мерителна колба, клас A,РР тапа, шлиф 12/21, синя маркировка, боросиликатно стъкло - Обем 100мл; 250мл; 500мл; 1000мл - по 4 броя от всеки обем; Пръскалка - полиетиленова, с тесен отвор (Ø 30мм), с капачка на винт, обем 500мл – 5 броя; Мерителен цилиндър висока форма, клас В, стъклена хексагонална основа, синя град., боросиликатно стъкло - Обем 5 мл; 50 мл; 250 мл; 1000 мл - 4 броя от всеки обем; Стъклени пипети - Пипета „Мор” с пълно изтичане, клас А, 1 мл; 2 мл; 5 мл; 10 мл; 25 мл - по 4 броя от всеки; Автоматична бюрета с круша и тубус, клас AS извит стъклен кран без междинен кран, шелбах, боросиликатно стъкло - Обем 10 мл, деление 0.05 мл; Обем 25 мл, деление 0.05 мл; Обем 50 мл, деление 0.1 мл - по 2 броя от всеки обем; Фуния, обикновена, стъклена - D=50мм; D=70мм; D=100мм - по 4 броя от всеки; Тегловни стъкла ниска форма, с шлиф - Обем 20мл, размер D=50/H=30мм; Обем 54мл, размер D=50/H=50мм; Обем 24мл, размер D=60/H=30мм; по 4 броя от всеки обем; Реактивно шише на шлиф, бяло стъкло, стъклена тапа - Обем 50мл; 100мл; 250мл; 500мл; 1000мл - по 5 броя от всеки обем; Реактивно шише на шлиф, тъмно стъкло, стъклена тапа - Обем 50мл; 100мл; 250мл; 500мл; 1000мл - по 5 броя от всеки обем; Бехерова чаша, ниска форма, градуирана с улей - Обем 25 мл; 50 мл; 100 мл; 250 мл; 400 мл; 800 мл, 1000 мл - - по 5 броя от всеки обем; Колба стояща, тясно гърло, боросиликатно стъкло – Обем 50 мл, 100 мл.,250 мл, 500 мл, 1000 мл - по 4 броя от всеки обем; Колба стояща, на шлиф NS29/32, боросиликатно стъкло - Обем 250 мл; 500 мл; 1000 мл - по 4 броя от всеки обем; Ерленмайерова колба, тясно гърло, градуирана, с извит ръб, боросиликатно стъкло - Обем 100мл; 250мл; 300мл; 500мл - по 4 броя от всеки обем; Епруветки с винт висока форма - 35 бр. Автоматична вариабълна пипета за обем 1-10 мл с включени 1000 бр. накрайници – 2 броя; Вакуум Ексикатор, D 250 мм кран PTFE, боросиликатно стъкло, с порцеланова плоча - 2 броя; Пипетор - 2 броя |  |  |
| 27. Диск на Секи – 1 бр. • Набор за определяне на прозрачност |  |  |
| III. Лабораторно обзавеждане ведно с лабораторни консумативи: |  |  |
| 28. Лабораторна камина – 1 бр.: • Приблизителни външни размери дължина/ширина/височина – 1200 х 740 х 2400 мм.* • Контролен панел включващ: Захранване на камината – 220V; Контакт 220V/16 А – 2 бр. Бутони за вентилация (пуск и стоп).; Прекъсвач за осветление 220V/10А.; Взриво и киселинно защитено осветление с предпазно нечупливо стъкло; • Работна камера с горно изсмукване на газовете; • Стени и плот изработени от материал устойчив на агресивни киселини и основи; • Плот с приблизителни размери 20х1060х600 мм* - киселинно и алкално устойчив, топлоустойчив; • Височина на работния плот – максимум 900 мм; • Борд против разливане; • Подвижно крило с фиксиращ механизъм - вертикално повдигащ се. Нечупливо стъкло - светъл отвор минимум 700х1060 мм.; • Вентилируем шкаф /киселинно устойчив/ под работната камера на камината за съхранение на химикали; • ВиК извод с кран с външно управление и мивка с приблизителни размери 150х120х120 мм*; • Вградена аспирация и пластмасов вентилатор. |  |  |
| 29. Лабораторен шкаф за съхранение на химикали - 1 бр. • Външни приблизителни размери 1000х480х2250* мм с две врати и вътрешно пространство разпределено на минимум четири нива; • Изработен от устойчив на химикали материал; • Наличие на външна и вътрешна изолация и вентилационни отвори и вграден вентилатор. Бутон за пуск и стоп на вентилатора; • Възможност за изграждане на аспирация към прозореца. |  |  |
| 30. Г-образна лабораторна маса с мивка – 1 бр. • Външни приблизителни размери: 2640х700х900 мм.*; • Плот –устойчив на киселини, основи, органика, топлина и оцветители; • Мивка с плоско дъно - киселинно устойчива с приблизителни размери 500х400х300 мм*; • Смесителна батерия с монтаж на плота и сифон - киселинно устойчиви; • Шкафове с плавно затварящи се врати и чекмеджета с телескопични механизми; • Гръб с приблизителни размери 2580х30х600мм* с киселинно устойчиво покритие и минимум 3 броя двойни контакта 220 волата/16 ампера; • Наличие на ниша с вграден хладилник; • Наличие на монтиран на стената сушилник тип „таралеж”. |  |  |
| 31. Островна маса – 1 брой: • Външни приблизителни размери (височина /дължина/ширина) 2000х1200х900 мм*; • Плот –устойчив на киселини, основи, органика, топлина и оцветители; • Вътрешна и външна част с киселинно устойчиво покритие; • Шкафовете са с плавно затварящи се врати и чекмеджета с телескопични механизми; • С монтирани минимум 3 бр. контакти за 220 волта. |  |  |
| 32. Лабораторна престилка с дълъг ръкав, П/ПЕ, мин. 100 гр/м2, цвят: бял, с лого – 10 бр. |  |  |
| 33. Наметало от полипропилен за еднократна употреба – 100 бр. |  |  |
| 34. Недраскаеми поликарбонатни очила със сферични стъкла и регулируеми рамки – 40 бр. |  |  |
| 35. Ръкавици от натурален латекс, висока степен на комфорт при носене, с пудра, дължина 240 мм, дебелина минимум 0.14 мм, р-ри S, M, L, XL – 180 чифта от всеки размер. |  |  |
| 36. Ръкавици от нитрил, без пудра, релеф на пръстите, дебелина мин. 0.14мм, размери S, М, L, XL – 360 чифта от всеки размер. |  |  |
| 37. Разтвор за промиване на очи, 0,95%NaCl - 1 л. |  |  |

Забележка: 1)* под приблизителни размери се разбира отклонение от 200мм.

2)Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящото Техническо предложение следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

В изпълнение на обхвата на настоящата поръчка ще изпълним следните съпътстващи услуги:

- Обучение на представители oт персонала на Възложителя за работа с доставеното оборудване – тип основно и тип спомагателно.

- Ще осигурим гаранционни условия на експлоатация на доставеното оборудване за обособяването на химическа лаборатория за ……. (…..) месеца от датата на финален приемо-предавателния протокол.

Забележка: Срокът за осигуряване на гаранционните условия следва да е общ за оборудване за обособяването на химическа лаборатория и да е минимум 12 (дванадесет) месеца считано от датата на финален приемо-предавателен протокол. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако посочи различни срокове за различните типове оборудване.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Декларирам, че предлаганото оборудване е оригинално, ново, неупотребявано и годно по предназначението си.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение №1 – Техническо описание на стоките/услугите по предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение;

Приложение №2 – Декларация по чл.33, ал.4 ЗОП (ако е приложимо);

Приложение №3 – График за изпълнение на предмета на поръчката

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение №1

________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на стоките/услугите по предмета

на процедурата, подлежащи на изпълнение

| № | Описание на доставките | Мярка | Количество | Производител | Страна на произход | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на процедурата)

Дата: ________г.                                                               ПОДПИС И ПЕЧАТ:____________

______________________________

(име и фамилия)

________________________________________	(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение №3

________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

График за изпълнение на предмета на процедурата

| № | Описание Вид на стоките и услугите | Срок на изпълнение в календарни дни | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |

*сроковете могат да бъдат предствавени в календарни дни от датата на сключване на договора

Дата: ________г.                                                               ПОДПИС И ПЕЧАТ:____________

______________________________

(име и фамилия)

________________________________________	(длъжност на представляващия участника)