- ОБРАЗЕЦ № 3

## ДО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна,

## ул. „Васил Друмев” №73

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От: ________________________________________________________________________

(наименование на участника)

за участие в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: Доставка на дълготрайни материални активи за целите на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM)” по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за радио-технически контрол на морската среда;

Обособена позиция 2. Доставка на система за визуален технически контрол на морската среда и антени и модули за пренос на данни;

Обособена позиция 3. Доставка на ултразвуков анемометър;

Обособена позиция 4. Доставка на морски сензори;

Обособена позиция 5. Доставка на комплект сензори за измерване на параметрите на морската вода”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на дълготрайни материални активи за целите на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM)” по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 2. Доставка на система за визуален технически контрол на морската среда и антени и модули за пренос на данни”

Предложените от нас активи по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № 1 към настоящото Техническо предложение.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от …… (……) календарни дни в съответствие с приложения към настоящото Техническо предложение график за изпълнение на предмета на поръчката – Приложение № 3.

В изпълнение на обхвата на настоящата поръчка, ще доставим оборудването посочено в Таблица 1:

Таблица 1

| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на участника (участникът изписва подробно предлаганите параметри) | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Обособена позиция 2. Доставка на система за визуален технически контрол на морската среда и антени и модули за пренос на данни |
| Системата за визуален технически контрол на морската среда и антени и модули за пренос на данни се състой от 1.Системата за визуален технически контрол на морската среда и 2. 6 типа антени и 1 тип усилвателен модул и система за автономно захранване 1. Системата за визуален технически контрол на морската среда трябва да включва външна високоскоростна моторизирана аналогова камера с вградено инфра-червено осветление и устройство за предаване, конвертиране и запис на видео-сигнала и да отговаря на следните минимални технически характеристики и функционални възможности: Външна високоскоростна моторизирана аналогова камера с вградено инфра-червено осветление – 3 броя: възможност за регулиране на силата на осветлението в зависимост от оптичното увеличение; 30 кратно или по-голямо оптично увеличение; подходяща за външен монтаж; степен на защита IP66; да има възможност за дистанционно управление чрез RS-485; скорост на въртене: 0°~350°/сек. хоризонтална и 0.01°~120°/сек. вертикална; работна температура от минус 35°C до плюс 60°C; стойка за монтаж; захранващо напрежение DC12V / 50W; захранващ трансформатор; да има възможност за задаване на обходни маршрути и точки; сензор 1/3"; чувствителност 0.2 Lux/0.01Lux; автоматично регулиране на усилването; автоматично регулиране на баланса; инфра-червен филтър; отношение сигнал-шум по-голямо от 52dB (при изключено автоматично регулиране на усилването); изходен формат на сигнала PAL; резолюция 700 TVLine. Устройство за предаване, конвертиране и запис на видео-сигнала – 3 броя: да конвертира и предава информацията в реално време, като по този начин позволява наблюдение в реално време; възможност за поддръжка на четири видео камери; минимум четири аудио входа; минимум един USB интерфейс; минимум един мрежов интерфейс (RJ45); с интегриран един твърд (хард) диск с капацитет 2 терабайта за запис на данните; възможност за включване на компютърна мишка; да позволява контрол на режимите панорама, наклон и мащабиране; да позволява дистанционно управление; запис в режим 100 кадъра в секунда по стандарт 960H; метод на компресия Н.264; софтуер за отдалечено наблюдение; софтуер за управление на съдържанието. 2. Антени и модули за пренос на данни, които да отговарят на следните минимални технически характеристики и функционални възможности: 2.1. Антена тип 1 – 6 броя: Ширина на диаграмата на насоченост в хоризонталната равнина 120°; Работна честота 5GHz; Усилване на антената 19dB; Да поддържа стандарти за предаване на данни 802.11a/n/ac; Минимум един мрежов интерфейс; Микропроцесорно управление и вътрешна памет; Работна температура от минус 30°C до плюс 70°C; Максимална консумация 13W; Захранващ адаптер. 2.2 Антена тип 2 – 3 броя: Сдвоена двойка ненасочени антени; Работна честота 5 GHz; Усилване на антената 2х7,5 dB; Да поддържа стандарти за предаване на данни 802.11a/n; Минимум един мрежов интерфейс; Микропроцесорно управление и вътрешна памет; Работна температура от минус 30°C до плюс 70°C; Захранващ адаптер. 2.3. Антена тип 3 – 3 броя: Ширина на диаграмата на насоченост в хоризонталната равнина 25°; Ширина на диаграмата на насоченост във вертикалната равнина 25°; Работна честота 5 GHz; Усилване на антената 16 dB; Да поддържа стандарти за предаване на данни 802.11a/n; Минимум един мрежов интерфейс; Микропроцесорно управление и вътрешна памет; Работна температура от минус 30°C до плюс 70°C; Максимална консумация 7W; Захранващ адаптер. 2.4. Антена с усилвателен модул тип 4 – 3 броя: Антена: Ширина на диаграмата на насоченост в хоризонталната равнина 3°; Ширина на диаграмата на насоченост във вертикалната равнина 3°; Работна честота/честотен диапазон 4.7-5.875 GHz; Усилване на антената 30 dB; Поляризация – вертикална и хоризонтална; Работна температура от минус 50°C до плюс 70°C; Материал на рефлектора – алуминий; Диаметър на рефлектора до 70 см; Вътрешно съпротивление 50 ома. Усилвателен модул: Работна честота 5 GHz; Да поддържа стандарти за предаване на данни 802.11aс; Минимум един мрежов интерфейс; Микропроцесорно управление и вътрешна памет; Захранващо напрежение от 8V до 30V; Работна температура от минус 30°C до плюс 70°C; Максимална консумация 11,5W; Захранващ адаптер. 2.5. Антена тип 5 – 3 броя: Ненасочена (омни) антена; Работна честота/честотен диапазон 2,4GHz и 5Ghz; Усилване на антената 27 dBm; Да поддържа стандарти за предаване на данни 802.11a/b/g/n; Минимум един мрежов интерфейс; Микропроцесорно управление и вътрешна памет; Работна температура от минус 30°C до плюс 70°C; Максимална консумация 5W; Захранващ адаптер. 2.6. Антена тип 6: Тип – параболична; Усилване 24 dB; Честотен диапазон – от 2400 до 2500 MHz; Ширина на диаграмата на насоченост - 8 градуса; Температурен диапазон – от минус 45 до плюс 70; Импеданс - 50 ома; Максимална мощност - 50 вата; Съединител тип N (мъжки). 2.7. Система за автономно захранване: Фотоволтаичен модул 250 - 1бр.; Номинална мощност, положителен толеранс -1/+3%: 250Wp; Номинално напрежение - 30,5V; Напрежение на отворена верига - 37,8V; Номинален ток - 8,2А; Ток на късо съединение - 8.75А; Номинална работна температура - 45°С; Размери: 1500 х 850 х 30 mm; Сертификат – CE; PV кабел и конектори комплект - 1 бр.; Акумулаторен блок 12 V 100 Ah - 2 бр.; DC защита комплект. Доставка до: гр. Варна, „Васил Друмев“ №73. След доставка се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Минимум 12 (дванадесет) месеца |  |  |

Забележка: Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящото Техническо предложение следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка в описания вид и обхват.

Декларирам, че предлагания актив е оригинален, нов, неупотребяван и с гарантиран произход.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение №1 – Техническо описание на стоките/услугите по предмета на обществената поръчка, подлежащи на изпълнение;

Приложение №2 – Декларация по чл.33, ал.4 ЗОП (ако е приложимо);

Приложение №3 – График за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ: ______________________

______________________________________

(име и фамилия)

______________________________________                                                                                              (длъжност на представляващия участника)

Приложение №1

__________________________________________________________________________

(наименование на участника)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на стоките/услугите по предмета

на обществената поръчка, подлежащи на изпълнение

| № | Описание на доставките | Мярка | Количество | Производител | Страна на произход | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на обществената поръчка)

Дата: ________г.                                                 ПОДПИС И ПЕЧАТ: _______________

_______________________

(име и фамилия)

______________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение №3

___________________________________________________________________________

(наименование на участника)

График за изпълнение на предмета на обществената поръчка

| № | Описание Вид на стоките и услугите | Срок на изпълнение в календарни дни | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |

*сроковете могат да бъдат предствавени в календарни дни от датата на сключване на договора

Дата: ________г.                                                              ПОДПИС И ПЕЧАТ:____________

________________________

(име и фамилия)

_________________________________

(длъжност на представляващия участника)