- ОБРАЗЕЦ № 4

## ДО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна,

## ул. „Васил Друмев” №73

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От: ________________________________________________________________________

(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: „Доставка на морски системи за комуникация”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В отговор на обява за събиране на оферти с № ___________ от ________2016г. , Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на морски системи за комуникация”.

Предложените от нас морски системи за комуникация по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № 1 към настоящото Техническо предложение.

Валидността на нашето предложение е до 30.11.2016г. и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

При изпълнение на поръчката няма да използваме/ще използваме подизпълнител (ненужното се зачертава).

Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договора и приемаме клаузите в него.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Потвърждаваме срока на изпълнение на настоящата обществена поръчка до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не по‐късно от 30.11.2016г.

Потвърждаваме срока за изпълнение на гаранционните условия минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на приемо‐предавателения протокол удостоверяващ приемането на доставката без забележки.

Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

В изпълнение на обхвата на настоящата поръчка, ще доставим морски системи за комуникация посочено в Таблица 1:

Таблица 1

| Минимални изисквания и условия на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- |
| № | Морски системи | Описание/ технически характеристики/ изисквания | брой | Описание / технически характеристики/ изисквания | брой |
| 1 | Мобилна морска система за комуникация | Честотен диапазон: на предаване: от 156,000 MHz до 161,450 MHz включително на приемане: от 156,000 MHz до 163,425 MHz включително Използваеми групи канали - съгласно Международен морски стандарт за разпределение на честотните канали Режим на излъчване - 16K0G3E (честотна модулация - FM) Захранващо напрежение - номинално 3,7 V (постоянен ток) Температурен работен диапазон - от –15⁰C до +55⁰C Съпротивление на антенния изход - 50 ohms Приложим IP стандарт за водоустойчивост - IPX7 Да има възможност за включване на допълнителен комбиниран микрофон с говорител Да има възможност за зареждане на батерията чрез използване на USB зарядно устройство и USB компютърен порт Да притежава положителна плавучест Да притежава сигнална светлина Чувствителност на приемника на системата: минимум -6dBμ Изисквания към предавателя на системата: Изходна мощност - да има възможност за превключване на изходната мощност на 5W (вата) и на 1W (ват) Максимално отклонение на честотата - ±5.0 kHz Стабилност на честотата - ±1.5 kHz | 10 |  |  |
| 2. | Стационарна морска система за комуникация | Приложим IP стандарт за водоустойчивост – да отговаря на стандарти IPX6 и IPX7 Използваеми групи канали - съгласно Международен морски стандарт за разпределение на честотните канали Работен температурен диапазон – от -20°C до +60°C Влажност - до 95% Електрически спецификации: Комуникационен порт за предаване на данни от тип NMEA0183 (минимум версия 4.01) и/или NMEA2000 (минимум версия 3.0) Номинално напрежение – 12 V (постоянен ток) Работно напрежение – от 9V (постоянен ток) до16V (постоянен ток) Изисквания към за предавателя на системата: Честотен диапазон – от 156.000 MHz до 157.425 MHz Стабилност на честотата - ±1.5 ppm Изходна мощност - да има възможност за превключване на изходната мощност на 25W (вата) и на 1W (ват) Съпротивление на антенния изход - 50 ohms Данни за Приемника: Тип на приемника - суперхетеродинен с двойно преобразуване Честотен диапазон – от 156.000 MHz до 157.425 MHz Чувствителност – отдалечена: 119 dBm (0.25uV)@12 dB, локална: 110 dBm (0.7uV)@12 dB Говорители: Изходяща мощност на вградения говорител в стационарната станция – 2,5W (8Ω) Изходяща мощност на външен говорител - 5W (4Ω) или 2.5W (8Ω) Спецификации на вградения GPS приемник Брой канали – 72 Време за определяне на местоположението при „Студен старт” – по-малко от 2 минути Чувствителност: -167 dBm (Tracking) и -148 dBm (Acquisition) Съвместимост със следните глобални спътникови радио-навигационни системи (GNSS): GPS (Global Positioning System); GLONASS; BeiDou Съвместимост със следните космически базирани системи за осигуряване на данни за корекции (SBAS): WAAS (Wide Area Augmentation System); EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service); MSAS (MTSAT Satellite Augmentation System) Работни честоти - GPS L1 C/A, GLONASS L10F, Beidou B1 Да има възможност за обновяване на данните за местоположението 10 пъти в секунда Точност на позициониране: без използване на SBAS, точност ≤ 15 метра при 95% от времето при използване на SBAS, точност < 5 метра при 95% от времето | 10 |  |  |

Забележка: Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящото Техническо предложение следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Декларирам, че предлаганият актив е оригинален, нов, неупотребяван и с гарантиран произход.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Предлагаме Приложение №1 за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и изискванията на Възложителя. Прилагаме описание на морските системи за комуникация, които ще се доставят.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Приложение №1 – Техническо описание на морски системи за комуникация по предмета на обществената поръчка, подлежащи на изпълнение;

Приложение №2 – Декларация по чл.172, ал.3 ЗОП (ако е приложимо);

Приложение №3 – График за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Приложение №4 – Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

Приложение №5 – Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ: ______________________

______________________________________

(име и фамилия)

______________________________________                                                                                              (длъжност на представляващия участника)