- ОБРАЗЕЦ №2

## ДО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна, ул. „Васил Друмев” №73

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От: ______________________________________________________________________

(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В отговор на обява за събиране на оферти с № ___________ от ________2017г., Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи”.

Предложения от нас актив по предмета на поръчката е подробно описано в настоящото Техническо предложение.

- Срок на изпълнение на настоящата обществена поръчка е  до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не по‐късно от 28.04.2017г. Срокът на гаранционна поддръжка е минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол.

- Валидността на нашето предложение е до 28.04.2017г. и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договора и приемаме клаузите в него.

- Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

- Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- В изпълнение на обхвата на настоящата поръчка, ще доставим актива посочен в Таблица 1 и Таблица 2:

Таблица 1

| № | Описание на доставката | Мярка | Количество | Производител | Страна на произход | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

| Минимални изисквания и условия на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- |
| № | многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи | Описание/технически характеристики/изисквания* | К-во | Описание / технически характеристики/ изисквания | К-во |
| 1. | многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи | Многочестотният комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи да се състои от 6 бр. работни станции и 1 бр. инструктурска станция. Всяка от станциите да се състои от минимум: 22" дисплей - минимум 1 бр., процесор с тактова честота 2.4GHz, оперативна памет 4 GB, твърд диск с капацитет 120GB HDD - 1бр. Всяка една от шестте работни станции да има по 1 чифт комуникационни слушалки и да може да работи самостоятелно и съвместно с цел свързване на двама и повече оператори Инструкторската станция да може да: предава от три независими точки по земното кълбо контролира всяка една от работните станции наблюдава във всеки един момент от упражнението всяко една от работните станции създава повреди по оборудването изобразява всички прибори от работните станции изготвя задание за упражнение контролира MF/HF честотите (Middle Frequency/High Frequency - Късо вълнова радиостанция) както по разстояние, така и по соларна активност записва упражнението и последващо проиграване прави оценка на обучавания по зададени предварителни критерии изобразява карта на Земното къкбо изобразява четири прибора на дисплея. Работнта станция да може да: симулира работата на GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System – Световна морска система за бедствия и безопастност) с минимум следните прибори, които са реплика на истинските такива: два типа УКВ (Ултра Къси Вълни) MF/HF (Middle Frequency/High Frequency – Късо вълнова радиостанция) Телекс AIS SART (Automative Identification System Search and Rescue Transmitters – Трансмитер за търсене и спасяване оборудван с автоматизирана индентификационна система) Inmarsat C (Инмарсат C – система за комуникация); Inmarsat F (Инмарсат F – система за комуникация) Сателитен телефон от системата Fleet Broadband Inmarsat B + telex (Инмарсат B – система за комуникация и телекс) EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon – Спътников радиобуй за аварийно позициониране) включващо радарна картина на целия свят Портативно УКВ Портативно UHF (Ultra High Frequency – Ултра дълги вълни) Интерком GPS (Global Positioning System - Глобална позиционираща система) Airband VHF (Very High Frequency - УКВ) Navtex (Навтекс) Watchreceiver (авариен приемник) SAS (Ship Alert System - Корабна Система за предаване на бедствен сигнал) Панел за управление на батериите управлява собствения кораб визуализара записи на упражненията прави оценка – тестов модул изобразява карта на целия свят изобразяват произволни четири прибора на дисплея | 1 брой |  |  |

* Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящото Техническо предложение следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Декларирам, че предлагания актив е оригинален, нов и неупотребяван.

Мястото на доставка на актива е ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” №73.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка:

Участникът следва по настоящия образец да декларира обстоятелствата по точки т.1-т.5 и да представи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя по т.6. В таблица 2, колона „Предложение на участника” трябва да бъде посочена техническа характеристика (спецификация) за предложения актив. В таблица 1 трябва да са попълнени точните технически характеристики (спецификации) на актива или конкретно предлаган модел.

Към настоящото техническото предложение участника прилага техническа брошура и/или линк/ове от интернет страницата на производителя като посочва пълния адрес на интернет страницата на производителя, където е публикуван предлагания актив.

Приложение №1 – Декларация по чл.102, ал.1 ЗОП (ако е приложимо)

Приложение №2 – Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение №3 – Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо.

ДАТА: __________2017г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ: ______________________

___________________________________

(име и фамилия)

______________________________________

(длъжност на представляващия участника)